MEMORIU TEHNIC

        - DATE GENERALE

- Denumirea unitatii, adresa, tel. / fax.:

  - S.C. RELDO S.R.L.

  - BRAILA, Str. Mihai Eminescu nr. 56

  - Tel/fax – 0239 613 946

  - Nr. de ordine in Registrul Comerţului: J09 / 213 / 1991.

  - Certificat Unic de Inregistrare: RO 2266603

- Forma de proprietate:

  - Privata situata pe strada Industriei nr.17. Braila.

- Amplasamentul:

  - Locatia se afla in intravilanul municipiului Brăila, situat in partea de nord a municipiului Braila spre municipiul Galati respectiv in cartierul Progresul pe strada Str. Industriei , Nr. 17 (zona de blocuri cu o populatie aproximativa de 15000 locuitori).

  - Vecinatati:

    - La nord: SC  PROMEX  SA

    - La sud: Teren Primaria Braila

    - La vest: SC VALMET TRADE SRL

    - La est: Str. Industriei

        - CARACTERISTICI IMOBIL

Proprietatea este compusa din teren in suprafata de 4275 mp si 3(trei) imobile:

Parcela 1 -  este formata din teren in suprafata de 514 mp. si constructie C3 (cladire birouri) in suprafata de 191 mp. Structura de rezistenta a cladirii este formata din beton armat, pereti despartitori din caramida, planseu din beton armat. La exterior cladirea este invelita in panouri tip alcobond stratificat precum si ferestre confectionate din termopan.

Cladirea C3 este formata din :

      - Subsol

      - 3 incaperi

      - 1 incapere (centrala termica)

      - casa scarii

      - Suprafata utila 127,14 mp.

      - Parter

      - 4 birouri

      - grup sanitar(femei si barbati)

      - hol + casa scarii

      - suprafata utila 73,24 mp.

      - Etaj 1

      - 5 birouri

      - grup sanitar (femei si barbati)

      - hol

      - casa scarii

      - suprafata utila 161,22mp.

      - Etaj 2

      - 6 birouri

      - grup sanitar (femei si barbati)

      - hol

      - casa scarii

      - suprafata utila 156,94mp.

Parcela 2 -  este formata din teren in suprafata de 3761 mp. si constructie C1 (fabrica de confectii) in suprafata de 1146 mp., si constructie C7 (cabina poarta) in suprafata de 12mp. Structura de rezistenta a cladirii  C1 este formata din beton armat(stalpi beton armat), pereti despartitori din caramida, planseu din beton armat. La exterior cladirea este tencuita si prevazuta cu ferestre confectionate din termopan.

Cladirea C1 este formata din :

    - Parter

      - Sala productie

      - 2 depozite

      - Hol

      - 2 birouri

      - Centrala termica

      - Grup sanitar

      - Camera dusuri

      - 2 holuri +casa scarii

      - Casa lift

      - vestiar

      - Suprafata utila 944,45 mp.

    - Etaj 1

      - sala

      - grup sanitar(femei si barbati)

      - 2 holuri + casa scarii

      - 2 incaperi

      - suprafata utila 1010,69 mp.

Cladirea C7 reprezinta cabina poarta.

Structura de rezistenta a cladirii  C7 este formata din beton armat, pereti din caramida, planseu din beton armat. La exterior cladirea este tencuita si prevazuta cu ferestre confectionate din termopan.

Curtea interioara in suprafata de 2937,15 mp., este formata din parc , loc de parcare si alei acoperite cu dale din beton.

UTILITATI

Instalatia de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica utilizata pentru iluminat si prize este asigurata de la reteua energetica a S.C. F.D.F.E.E. ,, MUNTENIA NORD „ Ploiesti – S.D.F.E.E. Brăila. [ Racord Individual de 380 V ].

Instalatia de alimentare cu apa si instalatia de evacuare ape uzate

Alimentarea cu apa se face din reteua de apa potabila a municipiului,  prin instalatia interioara racordata la statia de pompare situata la subsolul cladirii C3 precum si instalatia de incendiu tip hidrant avizata de ISU Braila alimentata din rezervorul de apa.

Evacuarea apelor uzate rezultate se realizeaza prin reteua de canalizare interioara a obiectivului, gravitational, prin scurgere libera la reteua decolectare- canalizare stradala a zonei.	Apele pluviale, de asemenea sunt evacuate gravitational prin scurgere libera prin sistemul de canalizare exterioara si sunt colectate la reteua de canalizare stradala care ca si instalatia dealimentare apa potabila apartine de Regia autonoma ,,APA” Brăila. [ Racord Individual ].

Instalatia de ventilatie

Ventilatia spatiilor se realizeaza cu instalatii de ventilatie separate pe fiecare incapere, asigurandu-se cu 3 aparate situate pe acoperisul cladirii C1 precum si un aparat situat la intrarea in cladirea C3 din curtea interioara.

Instalatia de incalzire

Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul a 2 centrale care incalzesc individual corpurile C1 si C3. Centralele termice functioneaza cu gaz  metan distribuit de catre S.C. D.G.N. ,, DISTIGAZ SUD ”S.A. Bucuresti – S.D.G.N. Galati

Deseuri

Colectarea deseurilor menajere se face prin serviciul specializat.

Intocmit.

Ing. Bunescu Nicusor

Titan Group