HaBa Hallenbausatz

Wildbaderstr. 40, 42

D - 72213 Altensteig Wart

Tel: 004915787468777

Tel: 004915145960514

Email: habahalle@yahoo.de

Oferta Nr....

Catre: …………

Stimate doamne, stimati domni,

ne face placere sa va oferim evaluarea pretului pentru utilajele solicitate de dumneavoastra si asteptam cu interes comentariile dumneavoastra.

Descriere tehnica:

Utilaje productie peleti si bricheti din lemn sau paie cu uscator cu suflanta cap. 350kg/h

| Tocator de crengi electric HaBa 110L cu cutite si ciocane, produce direct rumegus de 2 – 5mm pentru productia de peleti si bricheti. Diametrul maxim al materialului de prelucrat este 20 cm. Productivitate 0,4 – 0,5t/h, gura alimentare 200mm x 200mm, 11KW. | 3600 Euro |
| --- | --- |
| Moara cu ciocanele cu suflanta, tablou electric si ciclon HaBa420/2, cap. lemn 0,4 – 0,5t/h, cap. furaje si paie 0,6 – 0,8t/h, cap. cereale 0,7 – 1,1t/h, 11KW, 380V | 2500 Euro |
| Snec transportator HaBaPS-14/2 cu motor electric pentru transportul de tarata, peleti, cereale, concentate etc. Motorul este amplasat in partea de sus a snecului, 380V, 1,5KW, diametrul 140mm, lungime 2m, capacitate 12-14t/h la cereale. | 1500 Euro |
| Uscator de rumegus HaBa 1J cu suflanta, soba pe lemn, ciclon. Pentru flux continu, umiditatea max 45% a rumegusului. Sursa de caldura este soba pe combustibil solid ( resturi din procesarea lemnului, resturi peleti, etc ). Este destinat uscarii uniforme a rumegusului. Capacitate 300-400 kg/h, 380V, 4KW. | 7200 Euro |
| Snec transportator HaBaPS-14/4 cu motor electric pentru transportul de tarata, peleti, cereale, concentate etc. Motorul este amplasat in partea de sus a snecului, 380V, 1,5KW, diametrul 140mm, lungime 4m, capacitate 12-14t/h la cereale. | 1700 Euro |
| Separator magnetic HaBaSM2 pentru sortarea particulelor feromagnetice nedorite din materiale granulare. Se utilizeaza pentru materiale cu o granulatie < 10 mm cu o buna curgere in productia de peleti, bricheti, recycling plastic, agricultura, morarit, panificatie etc., dimensiuni 13,5 x 13,5 x 8cm, 5 magneti | 80 Euro |
| Presa Peleti HaBa335L cu tablou electric, 380V, 22kW, cap. la rumegus sau paie 250-350kg/h, cap. la furaje 600-700kg/h cu matrita de 335mm si gauri de 6mm | 6600 Euro |
| Presa de brichetat electrica cu piston HaBa P400, 7,5kW + 3kW, 380V, cu tablou electric, produce bricheti diametrul 30 - 50mm, capacitate paie 350 – 400kg/h. | 21000 Euro |
| Cantar electronic de precizie, 220V, 0 - 50kg | 200 Euro |
| Masina de lipit saci de plastic, 220V, 0 - 50kg | 400 Euro |
| Umidometru, max 60% umiditate la rumegus, lemn, etc. | 35 Euro |

Pretul Total =  44815 Euro

Pret Germania fara TVA. TVA 19%.

Transportul este gratuit.

Firmele platitoare de TVA inregistrate in Romania nu platesc TVA.

Pretul este valabil 90 zile dupa data ofertei.

Certificat de conformitate CE de la Fa. Haba Germania, garantie 12 luni de la Fa. Haba Germania, service si piese de schimb asigurate de Fa. Haba Germania. Toate utilajele sunt noi.

Aceasta oferta este bazata pe nivelul preturilor cunoscute la data întocmirii prezentei ofertei si a preturilor ( pâna acum predictibile ) pentru perioada când este posibila executarea acestui proiect. Având în vedere modificarile turbulente din piata otelului si produselor din otel, ne rezervam dreptul sa actualizam aceasta calculatie la momentul finalizarii negocierilor.

Mod de plata

60% avans, 40% la incarcare in Germania.

Livrarea produselor va fi facuta în aproximativ 8 - 12 saptamâni dupa

primirea primei plati.

Perioadele mentionate mai sus vor fi ajustate cu perioadele de vacanta daca si când este

cazul.

Speram ca prin aceasta oferta v-am oferit un serviciu de calitate si va solicitam favoarea comenzii dumneavoastra.

Cu deosebita stima								Altensteig 22.01.2020

Biel Siegmar

HaBa Hallenbausatz                                                                                                                      Wildbaderstr. 40, 42                                                                                                                                                       D - 72213 Altensteig Wart                                                                                                                                            Tel: 004915787468777                                                                                                                                                 Tel: 004915145960514	                                                                                                                                      Email: habahalle@yahoo.de